## Slide 1
RV32I指令集
单周期
5级流水线（IF, ID, EX, MEM, WB）
流水线停顿策略stall
软件工具链
官方测试套件
暂时不处理SYSTEM、fence指令

## Slide 2
架构策略
1.一开始选用单周期五级流水线，CPU通过总线访问ROM和RAM
2.实现过程中发现CPU将永远霸占总线，MEM阶段没法load和store
3.为了简化设计，采用哈佛结构
当使用i-type的逻辑运算指令时，如果立即数的最高位为1，编译出错。
关于数据冒险，采用直通的方式，满足：
ex阶段的地址等于id阶段的地址，且写使能；
mem阶段的地址等于id阶段的地址，且写使能；
wb阶段的地址等于id阶段的地址，且写使能；
但有一个问题，假如是load指令，ex阶段确实能知道需要写入数据，但是实际数据需要在mem阶段才能出来。